Таблица 1. Геометрический расчёт цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления
Наименование и обозначение параметра
Исходные данные
Число зубьев					8	27
Модуль, мм					0,8
Угол наклона зубьев на делительном цилиндре					0°00'00"
Исходный контур					ГОСТ 9587-81
Угол профиля исходного контура					20°00'00"
Коэффициент высоты головки зуба исходного контура					1
Коэффициент радиального зазора исходного контура					0,25
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной точке профиля зуба исходного контура					0,38
Ширина зубчатого венца, мм					5	10
Коэффициент смещения исходного контура					0	0
Степень точности					7-H	7-H
Определяемые параметры
Передаточное число					3,375
Межосевое расстояние, мм
Делительный диаметр, мм					6,4	21,6
Диаметр вершин зубьев, мм					8	23,2
Диаметр впадин зубьев, мм					4,4	19,6
Начальный диаметр, мм					6,4	21,6
Основной диаметр, мм					6,014	20,297
Угол зацепления					20°00'00"
Контролируемые и измерительные параметры
Постоянная хорда, мм
Высота до постоянной хорды, мм					0,598	0,598
Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках, определяющих постоянную хорду, мм					1,685	4,284
Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке, мм					-0,83	2,151
Условие		(возможность измерения постоянной хорды)					выполнено	выполнено
Число зубьев в длине общей нормали					1	4
Длина общей нормали, мм

Продолжение табл. 1.
Наименование и обозначение параметра
Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в точках, определяющих длину общей нормали, мм					0,635	4,284
Радиус кривизны профиля в точке на окружности вершин, мм					2,638	5,618
Условие			(возможность измерения длины общей нормали)					выполнено	выполнено
Диаметр измерительного ролика, мм					1,4	1,4
Угол профиля на окружности, проходящей через центр ролика					29°34'45"	23°48'39"
Диаметр окружности, проходящей через центр ролика, мм					6,915	22,186
Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в точках контакта поверхности ролика с главными поверхностями зубьев, мм					1,007	3,778
Условие			(возможность измерения размера по роликам)					выполнено	выполнено
Размер по роликам, мм
Условие			(возможность измерения размера по роликам)					выполнено	выполнено
Условие			(возможность измерения размера по роликам)					выполнено	выполнено
Нормальная толщина зуба по делительной окружности, мм
Проверка качества зацепления по геометрическим показателям
Коэффициент наименьшего смещения					0,532	-0,579
Условие отсутствия подрезания зуба исходной производящей рейкой					не выполнено	выполнено
Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм					-1,245	1,355
Условие отсутствия подрезания					не выполнено	выполнено
Диаметр положения нижней точки активного профиля зуба, мм					-	20,748
Диаметр положения точки пересечения эвольвенты с переходной кривой профиля зуба, мм					-	20,477
Угол положения нижней точки активного профиля зуба					-	11°57'50"
Угол положения точки пересечения эвольвенты с переходной кривой профиля зуба					-	7°36'15"
Условие нахождения передачи в границах допустимого подрезания зуба					-	выполнено
Условие отсутствия интерференции					выполнено	выполнено
Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм					0,433	0,582
Минимально рекомендованное значение нормальной толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном упрочнении зубьев, мм					0,32
Условие отсутствия заострения					выполнено	выполнено
Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках активных профилей зубьев					3,00578	-3,13971
Коэффициент торцового перекрытия					1,468
Рекомендованное минимальное значение коэффициента торцового перекрытия					1,2
Коэффициент перекрытия					1,468
Условие отсутствия самопересечения контура выреза зуба					выполнено	выполнено