Таблица 1. Геометрический расчёт цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления
Наименование и обозначение параметра
Исходные данные
Число зубьев					18	18
Модуль, мм					0,8
Угол наклона зубьев на делительном цилиндре					0°00'00"
Исходный контур					ГОСТ 9587-81
Угол профиля исходного контура					20°00'00"
Коэффициент высоты головки зуба исходного контура					1
Коэффициент радиального зазора исходного контура					0,25
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной точке профиля зуба исходного контура					0,38
Ширина зубчатого венца, мм					6	6
Коэффициент смещения исходного контура					0	0
Степень точности					7-H	7-H
Определяемые параметры
Передаточное число					1
Межосевое расстояние, мм
Делительный диаметр, мм					14,4	14,4
Диаметр вершин зубьев, мм					16	16
Диаметр впадин зубьев, мм					12,4	12,4
Начальный диаметр, мм					14,4	14,4
Основной диаметр, мм					13,532	13,532
Угол зацепления					20°00'00"
Контролируемые и измерительные параметры
Постоянная хорда, мм
Высота до постоянной хорды, мм					0,598	0,598
Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках, определяющих постоянную хорду, мм					3,053	3,053
Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке, мм					0,656	0,656
Условие		(возможность измерения постоянной хорды)					выполнено	выполнено
Число зубьев в длине общей нормали					3	3
Длина общей нормали, мм

Продолжение табл. 1.
Наименование и обозначение параметра
Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в точках, определяющих длину общей нормали, мм					3,053	3,053
Радиус кривизны профиля в точке на окружности вершин, мм					4,269	4,269
Условие			(возможность измерения длины общей нормали)				выполнено	выполнено
Диаметр измерительного ролика, мм					1,4	1,4
Угол профиля на окружности, проходящей через центр ролика					25°17'32"	25°17'32"
Диаметр окружности, проходящей через центр ролика, мм					14,966	14,966
Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в точках контакта поверхности ролика с главными поверхностями зубьев, мм					2,497	2,497
Условие			(возможность измерения размера по роликам)				выполнено	выполнено
Размер по роликам, мм
Условие			(возможность измерения размера по роликам)				выполнено	выполнено
Условие			(возможность измерения размера по роликам)				выполнено	выполнено
Нормальная толщина зуба по делительной окружности, мм
Проверка качества зацепления по геометрическим показателям
Коэффициент наименьшего смещения					-0,053	-0,053
Условие отсутствия подрезания зуба исходной производящей рейкой					выполнено	выполнено
Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм					0,124	0,124
Условие отсутствия подрезания					выполнено	выполнено
Диаметр положения нижней точки активного профиля зуба, мм					13,595	13,595
Диаметр положения точки пересечения эвольвенты с переходной кривой профиля зуба, мм					13,534	13,534
Условие отсутствия интерференции					выполнено	выполнено
Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм					0,545	0,545
Минимально рекомендованное значение нормальной толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном упрочнении зубьев, мм					0,32
Условие отсутствия заострения					выполнено	выполнено
Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках активных профилей зубьев					-5,50642	-5,50642
Коэффициент торцового перекрытия					1,53
Рекомендованное минимальное значение коэффициента торцового перекрытия					1,2
Коэффициент перекрытия					1,53
Условие отсутствия самопересечения контура выреза зуба					выполнено	выполнено